## Slide 1
PRESENTAZIONE AGLI STUDENTI

## Slide 2
WHAT?
THRUST è un progetto universitario con l’obbiettivo di:
progettare
assemblare
testare
lanciare
un sounding rocket a propulsione ibrida.
E con esso tutti i sistemi associati:
Ground Station
Rampa di lancio
Test Facilities

## Slide 3
WHAT?
SFR I è la prima tecnologia progettata da THRUST.
Un power rocket di classe M progettato per portare 3 Cansat ad altezza obiettivo di 3 km:
Lunghezza 2.70 m
Diametro 150 mm
Isp= 244 s
Spintamedia = 1000 N
Massa 30 kg
Ogiva
Sistema di recupero
Onboard Elettronics
Serbatoio
Interstage
Camera di combustione

## Slide 4
WHY?
Lanci schedulati:
Altezza 1 km, Ottobre 2023 nell’Aviosuperficie di Molinella (BO)
  Obiettivo: Test di volo per le tecnologie di accensione, aborto, recupero.
Lancio a 3 km, Marzo 2024 all’aviosuperficie di Molinella (BO)
  Obiettivo: Test di volo altezza massima per EuroC.
E poi?

## Slide 5
WHY?
Competizione annuale che si svolge a Ponte de Sor (PT) nella quale i migliori team universitari d’Europa si sfidano in termini di:
Precisione nel raggiungimento della quota obbiettivo
Innovazioni presentate dal proprio sounding
Capacità di lavoro e coordinamento in squadra.

## Slide 6
HOW?
La progettazione di SFR SI è evoluta partendo da:
Requisiti tecnici e di EuroC
Analisi preliminare performance/Stima masse
Definizione geometrie e interfacce
Dimensionamento dai sottosistemi ai componenti
Realizzazione CAD
Analisi computazionali (FEM, CFD…)

## Slide 7
HOW?
Struttura modulare composta da flange che dividono ogni sottosistema dal successivo per favorire:
Assemblaggio
Accesso più semplice
Customizzazione
Dimensionamenti sono stati fatti prima su carta, in casi complessi con codici Matlab e alla fine mediati analisi FEM e CFD.

## Slide 8
HOW?
Il motore TH-1000, è un propulsore ibrido auto pressurizzato blowdown, ovvero che sfrutta la combinazione di ossidante liquido e combustibile solido.
Le specifiche sono;
Isptot = 8000 N*s
O/F = 6.5
MEOP = 70 bar
Spintamedia = 1000 N
TVC non presente

## Slide 9
Il motore però non è fatto solamente dalla camera di combustione, è necessaria una linea fluidica che metta in collegamento ossidante e combustibile. Nella zona d’interstage si trova la valvola detta a 4 vie, che permette di:
Far passare l’ossidante
Caricare il serbatoio
Realizzare il venting in caso di necessità
Garantire l’aborto sia in volo che in pedana
HOW?

## Slide 10
Il software CAD utilizzato è Inventor
HOW?
Mentre le analisi FEM mediante il software Nastran/Patran o tool di Inventor

## Slide 11
Il software per coding è MATLAB
HOW?
Per gestire il lavoro e fornire i work packages:
GitHub
Click Up

## Slide 12
L’elettronica invece si divide in:
Avionica (STM32F411)
Sensoristica (da volo e da test)
Ground station
Software e comunicazione
Elettronica
Per poter:
Comunicare con SFR I
Ottenere dati prestazionali
Realizzare l’aborto sia su Launch-Pad che in volo

## Slide 13
HOW?
Unisciti ad uno dei nostri team:
Propulsione
Strutture
CAD
Recupero
Elettronica/Payload
Test
Analisi Missione
Budget/Sporsoship
Gestionale/Management

## Slide 14
Cosa possiamo offrire?
Pubblicità sui social e sito
Eventi pubblici con studenti
Possibilità di collegamento con realtà nazionali ed internazionali relative allo spazio
Logo su SFR I
Corsia preferenziale per assunzione
THRUST Student Project
thrust.team
https://thrust-team.it/

## Slide 15
FIN