## Slide 1
PRESENTAZIONE

## Slide 2
INDICE
Introduzione
SFR I
TH-1000
Struttura
Serbatoio
Rampa di lancio
OBE (OverBoard Electronics)
Ground Station
Test Facilities
Banco da test
Razzi ibridi: perché?
Timeline
Sponsor
SFR I

## Slide 3
Introduzione
In rockets we THRUST
THRUST è un progetto studentesco dell’Università di Padova, nato nel 2020 con l’obiettivo di:
• progettare
• assemblare
• testare
• lanciare
un sounding rocket a propulsione ibrida.
E con esso tutti i sistemi associati:
•Ground Station
•Rampa di lancio
•Test Facilities

## Slide 4
Introduzione
SFR I è la prima tecnologia realizzata da THRUST.
Un power rocket di classe M progettato per portare 3 Cansat ad altezza obiettivo di 3 km:
Lunghezza = 2.70 m
Diametro = 150 mm
Isp= 244 s
Spintamedia = 1000 N
Massa = 30 kg
Il primo sounding rocket ibrido studentesco in Italia

## Slide 5
TH-1000
Dati generali e performance:
Ossidante: N2O bifase
Spinta media = 1000 N
Isp medio = 214 s
Dry Mass ≈ 20 kg
Burn time ≈ 7.5 s
Max velocità ≈ 750 km/h
TH-1000, aka «Efesto» è il nostro primo MOTORE IBRIDO (combustibile solido e ossidante liquido).
Il nostro progetto è tra le prime realtà di hybrid rocketry in Europa, una delle due in Italia.
Oxidizer Tank
Control Valve
Combustion Chamber
Grain
Nozzle

## Slide 6
TH-1000
Componenti sistema propulsivo:
Serbatoio
Tubazioni e attuatori
Valvola principale di volo
Iniettore
Camera di combustione
Ugello
Modelli matematici sviluppati interamente dal team:
Simulatore della propulsione
Simulatore termico
Simulatore di missione

## Slide 7
TH-1000
Gran parte dei componenti fondamentali è stata studiata e sviluppata interamente dal team seguendo un approccio R&D
Per molti di essi è stata studiata anche una campagna di test dedicata

## Slide 8
SFR I
La struttura di SFR, progettata ad hoc seguendo i requisiti degli altri sottoteam, ha i seguenti compiti:
interfacciare i vari sottosistemi che compongono il razzo
resistere alle sollecitazioni in gioco, quali apertura del paracadute, spinta del motore e forze aerodinamiche
A titolo di esempio, la flangia nell’immagine a lato che collega il sottosistema di elettronica con il sottosistema di recupero è un componente molto sollecitato
Deve subire uno “strattone” dovuto all’apertura del paracadute. Il cedimento della flangia implicherebbe la caduta libera del razzo da 3 km di altitudine, con ovvie conseguenze
Flangia Recovery
OverBoard Eelectronics (OBE)

## Slide 9
SERBATOIO
E’ uno dei componenti più critici in assoluto
Contiene N2O che può operare fino a 70 bar, è un componente potenzialmente esplosivo
Un requisito di EuRoC è di dimensionare il serbatoio al doppio della pressione operativa.
E’ necessario un test per dimostrare che il serbatoio esploda OLTRE i 140 bar
La scelta del materiale del serbatoio ha giocato un ruolo fondamentale, essendo uno dei componenti più pesanti di SFR I

## Slide 10
Launch Pad
La rampa di lancio, attualmente in fase di progettazione, è un sistema molto complesso sviluppato interamente dal nostro team.
Requisiti imposti da EuRoC:
Angolo di lancio
Velocità di lancio
Stabilità del razzo
Linee guida imposte all’interno del team:
Basso costo
Semplicità e velocità di montaggio/smontaggio
Materiali resistenti per garantire la rigidezza necessaria al lancio nella posizione corretta
Possibilità di posizionamento orizzontale

## Slide 11
OBE
L’elettronica di SFR I ha il compito di monitorare lo stato del razzo, controllare la missione e tenere informata la ground station.
È divisa in due sezioni: quella PRINCIPALE progettata su misura dal team e quella SECONDARIA o ridondante che assicura un recupero sicuro in caso di guasto alla principale.

## Slide 12
PCB
La PCB di controllo è una scheda elettronica progettata completamente dal team che integra al suo interno un microcontrollore della famiglia STM32, la circuiteria per i sensori, gli azionamenti nonché il modulo per il sistema di comunicazione.

## Slide 13
Sensori
Parte dei dati vengono raccolti da sensori analogici grazie ad opportuni circuiti di condizionamento, progettati con lo scopo di ridurre il più possibile gli errori di acquisizione.

## Slide 14
OBE
Il sistema di potenza permette l’alimentazione di tutta l’elettronica ed è stato sviluppato per poter essere alimentato da delle batterie da 7.4V
L’alimentatore delle elettrovalvole è stato progettato ad hoc per lo scopo: si tratta di un convertitore DC-DC di tipo Boost in grado di erogare 24V
Le elettrovalvole vengono comandate dal microcontrollore attraverso un apposito driver che pilota i MOSFET di accensione:

## Slide 15
Ground Station
Per la trasmissione di dati si è scelto di utilizzare il modulo LoRa (SX1278), che possiede un’alta sensibilità e permette di modulare il segnale in banda 137-525 MHz.
I moduli LoRa contengono tutta la circuiteria che si occupa della modulazione e trasmissione del segnale.

## Slide 16
Ground Station
La ground station riceverà i dati relativi ai vari sensori (altitudine, velocità, posizione gps, stato della missione), inviandoli al computer con una trasmissione seriale.
Con l’utilizzo del linguaggio Python e la libreria matplotlib, i dati verranno visualizzati su grafici e aggiornati in tempo reale, consentendo il monitoraggio della missione.

## Slide 17
Test Facilities
Laboratorio di Voltabarozzo utilizzato per test su sistema propulsivo e sistema di recupero.
Obiettivi dei test:
  Verificare espulsione paracadute
  Verificare tenuta serbatoio, valvola di volo e camera di combustione
  Verificare il corretto funzionamento del sistema propulsivo:
    apertura valvola
    accensione motore
    spinta prodotta dal motore
  Raccolta dati per ricerca e sviluppo
[ARRC Rocket Team]

## Slide 18
Banco da Test
Il banco da test è composto da due binari ed un carrello su cui viene fissata la camera di combustione. Il suo scopo è quello di misurare la spinta prodotta dal motore.
da banco da test v1
Materiale: acciaio 440C
Cella di carico e sensori di pressione e temperatura
Acquisitore a 8 canali (Dewesoft)
banco da test v2
Permette di caricare valvola, serbatoio e fluidica sul banco
Soluzione per testare anche la camera di combustione da volo

## Slide 19
Test sistema di recupero
Una bomboletta di CO2 viene forata e il gas spinge un pistone che a sua volta aziona il sistema di recupero
Per il funzionamento si sta ragionando su più opzioni
Il successo del test è determinato dall’espulsione completa del paracadute
Sono previsti test a 0, 45 e 90 gradi
attuatore solenoidale
molla a torsione

## Slide 20
Razzi ibridi: perché?
Trade-off prestazioni
Convenienza su lanciatori di
dimensioni medio-piccole
(poche decine di metri)
New space economy
Grandi lanciatori portano i payload in orbite standardizzate (SSO, GEO) per le applicazioni più diffuse, costellazioni, satelliti Meteo, governative
Tutta la logistica e i lanci in zone più specifiche, richieste con l’avvicinarsi allo spazio di numerose aziende private, necessitano di flessibilità e quindi di veicoli/motori più piccoli con target più specifici.
Ingombri | Intermedi
Isp | Intermedio
Complessità | Intermedia
Storabilità | Intermedia
Sicurezza | Ottima: Ox/Fuel separati

## Slide 21
Razzi ibridi: perché?
Nuova tecnologia
Elevato potenziale al contrario di razzi solidi e liquidi con oltre 60 anni di investimenti ed eredità di volo
Flessibilità
Piccoli-medi lanciatori, navicelle turistiche
per aviolancio, spazioplani ultra complessi,
missili innovativi
VSS Unity (Virgin Galactic),
DreamChaser (2023), Stratos…
Chart: Numero pubblicazioni sui razzi ibridi
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Numero | 90 | 83 | 106 | 113 | 102 | 113 | 109 | 144 | 121 | 145 | 150 | 163 | 157 | 242 | 237 | 266 | 312 | 371 | 436 | 438 | 482 | 713 | 807

## Slide 22
Tecniche di manufacturing innovative
Stampa 3D (Componenti, Combustibile)
Materiali compositi
Elevate competenze
Razzi ibridi: perché?
In Europa meno di 5 gruppi studenteschi sono riusciti a volare con successo, nessuno in Italia ha eredità di volo con un razzo ibrido. THRUST è una delle due realtà attive, voleremo nel 2023.
Padova e THRUST sono un punto di riferimento per la propulsione ibrida, grazie alla possibilità di utilizzare il laboratorio di propulsione spaziale di Voltabarozzo, siamo stati contattati da altre università per offrire i nostri 3 anni di esperienza

## Slide 23
Timeline

## Slide 24
Futuro di THRUST
Lanci schedulati:
Altezza 1 km, Luglio 2023 nell’Aviosuperficie di Molinella (BO)
  Obiettivo: Test di volo per le tecnologie di accensione, aborto, recupero.
Lancio a 3 km, Ottobre 2023 all’aviosuperficie di Molinella (BO)
  Obiettivo: Test di volo altezza massima per EuroC.
E poi?

## Slide 25
EuroC
Competizione annuale che si svolge a Ponte de Sor (PT) nella quale i migliori team universitari d’Europa si sfidano in termini di:
Precisione nel raggiungimento della quota obbiettivo
Innovazioni presentate dal proprio sounding
Capacità di lavoro e coordinamento in squadra.

## Slide 26
Ci hanno già scelto

## Slide 27
Cosa possiamo offrire?
Pubblicità sui social e sito
Eventi pubblici con studenti
Possibilità di collegamento con realtà nazionali ed internazionali relative allo spazio
Logo su SFR I
Corsia preferenziale per assunzione
THRUST Student Project
thrust.team
https://thrust-team.it/

## Slide 28
«TO THRUST THE LIMITS OF EXPERIMENTAL ROCKETRY EVEN HIGHER»

## Slide 29
FIN